Máy phát điện DENYO model DCA-15ESX, DCA-18ESX

| Model | DCA - 15ESX | DCA - 18ESX |
| --- | --- | --- |
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO |
| Tần số | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Công suất định mức | KVA | 13 | 15 | 14 | 18 |
| Điện áp | V | 220/240 | 200/220 |
| Tốc độ quay | v/ph | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Số pha | 1 pha – 2 dây | 1 pha – 3 dây |
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR |
| Số cực | 4 |
| ĐỘNG CƠ |
| Loại động cơ | KUBOTA | ISUZU |
| Model | V2203-KB | AA-4LE2 |
| Số xi lanh | 4 |
| Dung tích xi lanh | L | 2.197 | 2.197 |
| Công suất | KW | 15.8 | 18.8 | 19.1 | 23.5 |
| Ắc quy | V-Ah | 12-70x1 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 62 | 70 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 3.5 | 4.1 | 3.0 | 3.8 |
| Độ ồn các 7m | dB(A) | 65 |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
| Dài | mm | 1540 | 1540 |
| Rộng | mm | 650 | 650 |
| Cao | mm | 900 | 900 |
| Trọng lượng | Kg | 579 | 564 |

Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước