Máy phát điện DENYO model DCA-30SPX, DCA-40SPX

| Model | DCA-30SPX | DCA-40SPX |
| --- | --- | --- |
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO |
| Tần số | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Công suất định mức | KVA | 24 | 30 | 33 | 40 |
| Điện áp | V | 220 |
| Tốc độ quay | v/ph | 1500/1800 |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Số pha | 1 pha – 3 dây |
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR |
| Số cực | 4 |
| ĐỘNG CƠ |
| Loại động cơ | ISUZU |
| Model | B-4BG1 | A-6BG1 |
| Số xi lanh |  | 6 |
| Dung tích xi lanh | L | 4.329 | 6.494 |
| Công suất | KW | 34.2 | 41.2 | 47.1 | 57.4 |
| Ắc quy | V-Ah | 12-70x2 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 100 | 125 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 5.4 | 6.6 | 8.0 | 10.2 |
| Độ ồn các 7m | dB(A) | 65 | 65 |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
| Dài | mm | 2000 | 2420 |
| Rộng | mm | 880 | 880 |
| Cao | mm | 1250 | 1250 |
| Trọng lượng | Kg | 1180 | 1410 |

Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước cho khách hàng